紫环批〔2018〕3号

关于振扬实业（河源）有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

振扬实业（河源）有限公司：

你公司委托深圳市环新环保技术有限公司（具有环境保护部颁发的《建设项目环境影响评价资质证书》，环评资质证书编号：国环评证乙字第2872号）编制的《振扬实业（河源）有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和有关材料收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查，提出如下批复意见：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于河源市紫金县紫城工业园，项目规划总用地面积30000m2，总建筑面积38030.92m2，其中计容建筑面积为37630.92m2，主要建设内容包括3栋2层厂房、1栋4层办公楼、1栋6层宿舍楼、1栋1层配电房、1栋1层胶水仓库、1栋1层门卫室，项目总投资为6000万元。项目主要从事拖鞋、凉鞋、密鞋的加工生产，建成后设计年产拖鞋300万双、凉鞋40万双、密鞋30万双。依据该项目《报告表》的评价结论、专家函审意见、县国土部门的用地批复、县发改部门备案意见和紫城工业园管委会的意见等，项目在符合相关规划、落实各项环境保护污染防治措施及环境保护风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期环境保护工作，控制施工期噪声、废水、废气、固体废物和扬尘等因素对周边环境的影响，加强管理，减少投诉纠纷。

（二）项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入市政雨水管道；项目施工期废水经隔渣沉淀后回用于施工或场地洒水降尘；生活污水经化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区市政污水管网，汇入县城区污水处理厂进行深度处理，出水达到污水处理厂排放标准后排放。

（三）做好废气的治理。项目胶粘工艺产生的有机废气经集中收集后汇集经“UV光催化氧化净化器+活性炭吸附装置”处理达到广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）第Ⅱ时段排放限值后通过15m高排气筒引至高空排放；备用柴油发电机尾气经收集后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准限值要求后经排烟管道引至楼顶高空排放；厨房油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后经排烟管道引至高空排放；加强生产车间通风排气，减小无组织排放废气对员工和周边环境的影响。

（四）合理布局设备，选用低噪声设备，加强设备的运行维护与管理，对噪声源较大的设备采取消声、隔声和减振等降噪措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、营运期边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）做好固体废物处置工作。项目产生的边角料、废包装材料等固体废物经分类收集后外售给废品回收公司；胶水空桶集中收集后交由供应厂家回收利用；废弃活性炭等危险废物经分类收集后，委托有危险废物处理资质的单位进行处理；生活垃圾应集中堆放定期交环卫部门统一清运处理。项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的有关要求；危险废物处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的有关要求。

（六）该项目必须设置200米的卫生防护距离，在卫生防护距离范围内不得新建学校、居民住宅、医院及食品生产企业等环境敏感保护目标，如有投诉必须进行整改或关闭搬迁。

四、该项目废水主要污染物排放总量控制指标纳入紫金县城区污水处理厂总量指标中调剂解决，不另行安排总量控制指标。

五、该项目应采用国家现行规定的工艺设备进行生产，应杜绝使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产现行国家产业政策中限制、禁止生产的产品。项目应使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极开展清洁生产审核，实行节能降耗，从源头上控制污染物产生。

六、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染设施发生重大变化的或自本批复下发之日起五年内方动工建设时，必须重新报环保部门审批（核）同意后方可实施。

七、该项目应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责。

八、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

二○一八年一月十一日

抄送：本局环境监察分局

紫金县环境保护局                2018年1月11日印发